Пояснювальна записка

- У кожному класі робота складається з п’яти завдань.

- Максимальний бал за роботу 25 балів. Максимальний бал за кожну задачу визначають члени журі, оскільки одна і таж сама задача у різних класах може оцінюватися різною кількістю балів.

- 7 клас виконує роботу 2 астрономічні години, 8,9 класи – 3 год., 10-11 3,5 год.

Олімпіада з фізики

7 клас

- Як визначити густину невідомої рідини, використовуючи тільки склянку, воду і терези з важками?

- У скільки разів відрізняються маси суцільного кубика з довжиною ребра 8 см та порожнистого кубика таких самих розмірів, який виготовлено з того самого матеріалу, з товщиною стінок 2 см?

- За спеціальним замовленням було виготовлено з міді збільшену копію футбольного кубку  «Євро-2012». Для цього витрачено стільки ж міді, скільки для виготовлення 343 «звичайних» кубків  «Євро-2012». Скільки «звичайних» кубків можна було б пофарбувати тією фарбою, якою пофарбували цю збільшену копію?

- Чому дві частини розбитої чашки не можна з’єднати, навіть міцно притиснувши їх одна до одної, а шматки пластиліну чи глини можна з’єднати, легко стикуючи їх руками?

- У куску кварцу, маса якого 102,5 г, є невеликий самородок золота. Густина куска 7,98 г/см3. Визначити масу золота, що міститься в кварці, якщо густина кварцу 2,65  г/см3, а золота – 19,36 г/см3.

Олімпіада з фізики

8 клас

- Брусок масою 1 кг має форму паралелепіпеда. Лежачи на одній із граней,він створює тиск 500 Па, лежачи на іншій – тиск 1 кПа, стоячи на третій грані – тиск 2 кПа. Які розміри бруска?

- На стінці кімнати висить плоске дзеркало у формі ромбу з діагоналями 16 см та 12 см. Лампочка висить на відстану 2 м від стінки із дзеркалом та 1 м від протилежної стінки. Знайдіть, на якій відстані від протилежної стінки знаходиться зображення нитки розжарення лампочки у дзеркалі, форму та розміри «зайчика», отриманого від дзеркала на протилежній стінці. Нитку розжарення лампочки можна вважати точковим джерелом світла.

- Джерело світла знаходиться на відстані 35 см від збірної лінзи з фокусною відстанню 20 см. По іншу сторону лінзи на відстані 38 см розташована розсіюючи лінза з фокусною відстанню 12 см. Де буде знаходитися зображення джерела?

- Плавець пливе проти течії річки і зустрічає порожній човен, що пливе за течією. Плавець продовжує пливти ще 30 хв після моменту зустрічі, а потім повертає назад і наздоганяє човен за 3 км від місця їх зустрічі. Визначити швидкість течії річки.

- Уявіть собі, що ви з товаришем, знаходячись у пустині, знайшли викинуту кимось пилочку від лобзика. При цьому ваш товариш, не використовуючи ніяких інших предметів, з’ясував, що пилочка намагнічена. Як він це дізнався?

Олімпіада з фізики

9 клас

- До висячої дуже тонкої пружини з жорсткістю k підвісили кульку. Спочатку пружина не розтягнута. Згодом кульку відпускають. Якої максимальної швидкості досягне кулька під час свого руху? Маса кульки m.

- Поясніть, чому близькозорі люди часто нахиляють окуляри, а далекозорі  - насовують окуляри на ніс? В якому випадку потрібно було б робити навпаки?

- Визначити струми І1, І2, І3, які проходять відповідно через амперметри А1, А2, та А3 (мал.). Напруга U = 10 B, опір R = 100 Ом. Опором амперметрів знехтувати.

- При встановленні терморегулятора в положення «капрон» праска періодично вмикається на τ1=10 с і вимикається на Т1=40 с. Поверхня праски при цьому нагрівається до t1=100 °С. При встановленні терморегулятора «бавовна» праска періодично вмикається на τ2=20 с і вимикається на Т2=30 с. Визначити, яка температура поверхні праски t2 встановиться в цьому положенні терморегулятора. До якої температури t3 нагріється увімкнута праска, якщо терморегулятор зіпсується? Вважати, що тепловіддача пропорційна різниці температур праски і навколишнього повітря. Температура в кімнаті t0=20 °С.

- Комар летить паралельно до головної оптичної вісі збірної лінзи з фокусної лінзи 0,2 м зі швидкістю 0,6 м/с в напрямку до лінзи. В момент t0=0 відстань від комара до площини лінзи дорівнює 2,5 м. Побудуйте хід променів, що формують зображення комара, і визначте відстань від площини лінзи до зображення комара через час 4 с.

Олімпіада з фізики

10 клас

- Турист, вийшовши з палатки, йшов рівниною, піднявся на гору й одразу повернувся тією ж дорогою. При цьому турист пройшов 12 км, а вся подорож зайняла 3 год 30 хв. Яка довжина спуску, якщо рівниною турист йшов зі швидкістю 4 км/год, вгору – зі швидкістю 2 км/год, а вниз – зі швидкістю 6 км/год? Чи можна було б знайти довжину спуску, якби вся подорож зайняла 4 год, швидкість руху туриста рівниною була 3 км/год, а решта даних лишилася б такою самою?

- В герметично закритій посудині у воді плаває шматок льоду масою М, в якому знаходиться свинцева дробинка масою m. Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб дробинка почала тонути? Густина свинцю 11,3 г/см3, густина льоду 900 кг/м3, теплота плавлення льоду 330 кДж/кг. Температура води у посудині 0 оС.

- Як можна визначити густину невідомої речовини, маючи в розпорядженні посудину з водою та мензурку, вага якої відома? Терезів немає.

- Парашутист певний час падає, не розкриваючи парашута, а потім розкриває. Як залежать від часу швидкість і прискорення парашутиста? Накреслити наближені графіки швидкості і прискорення парашутиста.

- Магнітофонна стрічка перемотується з однієї котушки на іншу. Кутова швидкість котушки- приймача постійна і дорівнює ω, радіус порожньої котушки R, товщина стрічки h. Яка буде швидкість подачі стрічки через час t після початку руху?

Олімпіада з фізики

11 клас

- Турист, вийшовши з палатки, йшов рівниною, піднявся на гору й одразу повернувся тією ж дорогою. При цьому турист пройшов 12 км, а вся подорож зайняла 3 год 30 хв. Яка довжина спуску, якщо рівниною турист йшов зі швидкістю 4 км/год, вгору – зі швидкістю 2 км/год, а вниз – зі швидкістю 6 км/год? Чи можна було б знайти довжину спуску, якби вся подорож зайняла 4 год, швидкість руху туриста рівниною була 3 км/год, а решта даних лишилася б такою самою?

- Гальванічний елемент замкнутий на два паралельні провідники. Чи зменшиться струм у цих провідниках, якщо збільшити їх опір?

- Гармата стоїть на залізничній платформі, яка перебуває на горизонтальній дільниці шляху. Маса платформи із гарматою і боєзапасом становить 50 т, маса одного снаряда – 25 кг. Гармата робить постріл в горизонтальному напрямку вздовж залізничної колії. Початкова швидкість снаряда 1000 м/с. Яку швидкість матиме платформа після другого пострілу? Тертям і опором повітря знехтувати.

- Чому дорівнює період коливань математичного маятника завдовжки 50 см, що здійснює вільні коливання в кабіні літака, який піднімається під кутом 30° до горизонту з прискоренням 1,2 м/с2?

- В останню секунду вільного падіння Вінні-Пух пройшов шлях вдвічі більший, ніж за попередню. З якої висоти падав Вінні-Пух?